Załącznik nr  6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Butelkowa biureta cyfrowa w wersji standard bez interfejsu.

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Główne parametry | Pojemność 10 ml z wyświetlaniem miareczkowanej objętości do nie mniej niż 3 miejsc po przecinku. Dysza wylotowa powinna być regulowana w pionie i poziomie. Wylewka z zakrętką i wbudowanymi zaworami wylewowym i zwrotnym z możliwością zmiany ustawienia w pionie i w poziomie. Teleskopowa rurka zasysająca. Deklaracja zgodności CE |  |
| Inne warunki | gwarancja: 12 miesięcy – 10 pkt 24 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 8 tygodni szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia * (*jeśli dotyczy) |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 2 - Mikroskop stereoskopowy z kamerą i oprogramowaniem

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| MIKROSKOP BADAWCZY Stereoskopowy: | Minimalny zoom 18:1 (możliwość uzyskania powiększenia 270x) Przysłona aperturowa wbudowana w głowice mikroskopu. Statyw z oświetleniem LED wyposażony w kontrast OCC, z płytą szklaną o średnicy min. 180mm z możliwością rozbudowy w płytę grzejną , pokrętła mikro/makro usytuowane z obu stron statywu. Okulary 10x o polu widzenia nie mniejszym niż 22mm oraz 15x o polu widzenia nie mniejszym niż 16mm Obiektyw High Resolution 1x , odległość robocza nie mniejsza niż 60mm, apertura 0,15 Ergonomiczna nasadka okularowa z wyjściem Foto do kamery z podziałem światła 50/50 oraz regulowanym kącie nachylenia tubusów w zakresie 0-30 stopni. Oświetlacz pierścieniowy do światła odbitego. Możliwość doposażenia w : -obiektywy 0.5x , odległość robocza 71mm, apertura 0,075 , -obiektyw 1.6x odległość robocza 30mm, apertura 0,24, -obiektyw 2x , odległość robocza 20mm, apertura 0,3. -okulary 20x (pole widzenia 12.5mm), 30x (pole widzenia 7mm) Możliwość rozbudowy w stolik x,y oraz inteligentny rewolwer obiektywowy Możliwość uzyskania pola widzenia nie mniejszego niż 59mm Możliwość uzyskania rozdzielczości 1100LP/mm Możliwość rozbudowy o fluorescencję z soczewką wieloogniskową zapewniającą równe oświetlenie całego pola, głowicę do fluorescencji mieszczącą 4 bloczki , polaryzację, ciemne pole. |  |
| Kamera cyfrowa z oprogramowaniem. | Matryca min. 1/1.8” z możliwością robienia zdjęć z rozdzielczością 5.9 MPix (2880x2048) Podgląd na żywo min 30 klatki na sekundę przy rozdzielczości nie mniejszej niż: 1440x1024 Możliwość doposażenia w sterownik z ekranem dotykowym min 10” do podglądu żywego obrazu oraz zapisu go na Pen Drive jak również przesyłania podglądu żywego obrazu po sieciach LAN. Czas ekspozycji nie krótszy niż od 0.001 s do 30 sekund Łącznik optyczny dopasowujący pole widzenia kamery 0,5x Automatyczne oraz manualne nastawianie czasu ekspozycji Możliwość robienia zdjęć w odstępach czasowych Automatyczny oraz manualny balans bieli Korekcja kolorów Możliwość łatwego przełączania nastawień kamery do różnego typu obserwacji (jasne pole, kontrast fazowy , fluorescencja ) |  |
| Oprogramowanie umożliwiające: | zliczanie obiektów pomiary powierzchni , długości, średnic, kąta, eksport do Excel edycja obrazu ( kontrast , jasność , nasycenie ) statystyka kalibracja sterowanie kamerą (zapis, odczyt , podgląd na żywo ) wydruk pomiarów, obrazów składanie dużych obrazów z wielu mniejszych. generowanie raportów możliwość doposażenia w moduł umożliwiający składanie jednego ostrego obrazu z kilku płaszczyzn głębi ostrości możliwość rozbudowy oprogramowania w moduł do sterowania stolikiem zmotoryzowanym. automatyczny pomiar wszystkich parametrów pojedynczego obiektu wskazanego przez użytkownika za pomocą jednokrotnego kliknięcia myszki. możliwość tworzenia makr, (samopowtarzalnych procesów analizy obrazu) zoom cyfrowy min 1200% możliwość zapisu BMP,Tiff, JPEG, LIM, JPEG2000 możliwość sterowania zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu. |  |
|  | Możliwość współpracy kamery z posiadanym oprogramowaniem NIS Elements. Dostarczenie dodatkowego oświetlenia epi (górnego) w postaci oświetlacza podwójnego światłowodowego typu LED – 10 pkt |  |
| Inne warunki | gwarancja: 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 8 tygodni montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i konfiguracji urządzenia, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania. |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 3 - Mikroskop stereoskopowy

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Podstawa: | wbudowane oświetlenie przechodzące halogenowe min 30W z regulacją natężenia światła; otwór na światło przechodzące wraz ze szkiełkiem matowym o średnicy nie mniejszej niż 95mm; kolumna / statyw do mocowania głowicy binokularu o wysokości nie mniejszej niż 320mm; wielkość podstawy nie mniejsza niż 260x230mm; |  |
| Głowica: | ergonomiczna głowica binokularowa o nachyleniu 45°; regulacja rozstawu okularów o zakresie nie mniejszym niż 46 -75 mm; regulacja dioptrii w każdym okularze minimum +/- 5 dioptrii; głowica zoom min 10:1 z zakresem powiększeń nie gorszym niż od 3,75x do 300x; płynny sposób regulacji powiększenia; pokrętło zoom wyposażone w min. 10 oznakowanych, blokowanych pozycji; głowica wyposażona w przesłonę typu IRIS; okulary szerokokątne o powiększeniu 10x i współczynniku: polowym FN min 24, odstęp od oka min 20mm; ogniskowa 25mm; okulary wyposażone w osłonki gumowe poprawiające ergonomię pracy; obiektyw głowicy wymienny 1.0x o odległości roboczej min 75mm; |  |
| Moduł fotograficzny: | autonomiczny moduł fotograficzny montowany na kolumnie podstawy; moduł wyposażony w mocowanie do kamer i aparatów fotograficznych typu NIKON i umożliwiający pracę z dodatkowym okularem; |  |
| Dodatkowe elementy podlegające ocenie: | podwójna przesłona IRIS – 10 pkt brak – 0 pkt dodatkowy obiektyw 0.5x o odległości roboczej min 164mm - 10 pkt brak – 0 pkt |  |
| Inne warunki | gwarancja: 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 4 tygodnie montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i konfiguracji urządzenia, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania. |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4 – Miernik i zestaw czujników tlenowych

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Opis: | Wielofunkcyjny regulator wraz z zestawem dwóch czujników tlenowych membranowych przeznaczonych do pomiarów stężenia tlenu zawartego w powietrzu, a także rozpuszczonego w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych, umożliwiający jednoczesny pomiar w 1 do 4 punktów pomiarowych. |  |
| Główne parametry: | Zakres pomiarowy nie gorszy niż 0 ÷ 100% -tlen w powietrzu i 0.÷.60 mg/l (0.÷.600 %) tlen w wodzie Dokładność nie gorsza niż ± 0,1 mg/l (± 1 %) Zakres temperatur stosowania nie mniejszy niż 0...40ºC Zakres kompensacji temperatury nie gorszy niż 0...40ºC Sygnał dla 100 % O2 nasycenia nie gorszy niż 20...25 mV Sygnał dla 0 % nasycenia O2 maksymalnie 0,3 mV Dryft sygnału nie gorszy niż 1 %/24 godziny Czas reakcji t90 poniżej 1 minuty Kompensacja wewnętrzna Wbudowany czujnik temperatury Długość przewodu elektrycznego nie mniejsza niż 5 m Wyjście izolowane cyfrowe Dwa przekaźniki sterujące zaworami w każdym kanale. Możliwość kalibracji bez potrzeby odłączania wyjść. Szczelna obudowa odporna na wilgoć Sygnalizacja niskiego poziomu napięcia zasilania. Membrana czujników z nakrętką |  |
| Inne warunki | Gwarancja (dotycząca miernika): 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt Gwarancja (dotycząca czujników tlenowych): 12 miesięcy – 10 pkt 24 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 3 tygodnie montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5 – Sonda pomiarowa/konduktometr

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Opis: | Hydrograficzne urządzenie do równoczesnego pomiaru przewodności, zasolenia, głębokości i temperatury (w profilach pionowych i poziomych) |  |
| Główne parametry: | Pomiary: przewodności, zakres 0 – 250 mS/cm, rozdzielczość 1 uS/cm, dokładność 0.25% ±5 µS/cm; zasolenia zakres do 42, rozdzielczość 0,01, dokładność ±0.1; temperatury wody zakres -5 do 45 stopni, rozdzielczość 0.01°C, dokładność ±0.05°C głębokości zakres 0 – 100 m, rozdzielczość 0,01 m, dokładność ±0.25% FS Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami: - pomiar z częstotliwością minimum 5 Hz; - pomiar pozycji geograficznej (wbudowany GPS, dokładność pomiaru 10 m); wodoodporność w zakresie głębokości do 100 m; zapis pomiarów do pamięci wewnętrznej; pamięć wewnętrzna min.15 MB włącznik magnetyczny podgląd wyników na ekranie LCD przegrywanie danych przy użyciu łączności bezprzewodowej Bluetooth (zakres do 10 m) w formacie umożliwiającym import do arkusza kalkulacyjnego; waga – nie więcej niż - 0,5 kg; zasilanie typowymi bateriami typu AA lub AAA Urządzenie pomiarowe ma być wyposażone w komplecie z walizką, linką 10 m, adapterem Bluetooth, karabińczykami, oprogramowaniem. |  |
| Inne warunki | gwarancja: 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 6 tygodni montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6 - Statyw mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym w jasnym i ciemnym polu oraz oświetleniu skośnym

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Statyw z kolumną | Podstawa do światła odbitego i przechodzącego o wymiarach 200x310 mm i kolumną o wysokości min. 250 mm zintegrowanym z podstawą oświetlacz LED do światła przechodzącego, możliwość obserwacji w jasnym i ciemnym polu oraz oświetleniu skośnym, wbudowane w podstawę lustro z regulacją kąta nachylenia uchwyt do przenoszenia |  |
| Oświetlacz światłą odbitego | • montowany na kolumnie oświetlacz punktowy LED typu dwuramienna gęsia szyja, zasilany ze statywu |  |
| Oświetlacz światła przechodzącego | zintegrowany z podstawą oświetlacz diodowy LED płynna regulacja natężenia bez zmiany temperatury barwowej |  |
| Inne warunki | gwarancja: 12 miesięcy – 10 pkt 24 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 8 tygodni montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7 - System Analizy Obrazu

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |
| Mikroskop badawczy | Korpus super stabilny o masie min 20 kg z wyposażeniem jak poniżej: precyzyjny mechanizm ogniskujący mikro/makro o czułości 1µm. zawierający zderzak i regulację ruchu makro wbudowany w podstawę zestaw filtrów: niebieski NCB11, neutralne ND8, ND32 płytka rozpraszająca (difuser ), przycisk "preset" zapewniający stałe napięcie zasilające ( wyłączenie regulacji ) w celu uzyskania powtarzalności warunków oświetlenia. wbudowany, regulowany zasilacz do lampy halogenowej 12V-100W ustawiany fabrycznie bez konieczności centrowania. kolektor typu "fly-eye" zapewniający perfekcyjną równomierność oświetlenia pola widzenia. wbudowany w korpus przycisk „capture” do wykonywania zdjęć bez konieczności przerywania obserwacji przez nasadkę okularową. prostokątny stolik , super twarda powierzchnia, uchwyt na 2 preparaty. zakres przesuwu 78 x 54 mm. współosiowe , regulowane pokrętki stolika usytuowane nisko nad stołem po prawej stronie wyposażone w regulacje wysokości i momentu obrotowego , usytuowane w osi pokrętki ogniskującej mikro , co zapewnia maksymalny komfort manipulowania bez odrywania dłoni od stołu. stolik zamocowany na wsporniku zapewniającym precyzyjny obrót ( kąt obrotu 220º ) nasadka trinokularowa, 3 pozycyjna z podziałem światła (100/0;20/80;0/100) do okularów o średnicy pola widzenia ( F.O.V. 25mm.) łącznik optyczny dopasowujący pole widzenia kamery 0.55x okulary 10x z regulacją dioptryjną, (F.O.V.25mm ) Zaoferowany przez Wykonawcę mikroskop musi posiadać elementy optyki kompatybilne/wymienne z posiadanym już przez Zamawiającego mikroskopem Nikon Eclipse 80i, a więc o długości parafokalnej 60 mm oraz gwincie mocującym M25x0,75. Minimalne wymagania dot. optyki to klasa Plan fluor lub równoważna oraz następujące powiększenia i apertura: 4x , apertura min. 0.13 , odległość robocza min.17.1mm 10x, apertura min.0.30 , odległość robocza min.16.0 mm. 20x , apertura min.0.50 , odległość robocza min.2.1 mm. 40x , apertura min.0.75, odległość robocza min.0.66mm 100x Oil, apertura min.1.3, odległość robocza min.0.16 mm Rewolwer obiektywowy rewolwer sześcio-pozycyjny z gniazdem na analizator oraz dodatkowym slotem. Kondensor dostosowany do obiektywów od 4x do 100x polaryzator , obrotowy analizator Możliwość doposażenia mikroskopu: - funkcje zmotoryzowane - okulary 12,5x oraz 15x - fluorescencję - kontrast DIC - obiektyw 60x o aperturze min. 1,2 i odległości roboczej min 0.29mm Certyfikaty ISO producenta oraz deklaracja zgodności (98/79/EC) |  |
| Oprogramowanie do akwizycji, analizy oraz obróbki obrazów: | Pakiet programowy do komputerowej obróbki i analizy obrazów typu Image-Pro Premier lub równoważny z następującymi funkcjami: sterowania bieżącym podglądem oraz akwizycją obrazu z oferowanej kamery cyfrowej, z możliwością ustawiania jej wszystkich parametrów podglądu obrazu z kamery z przenikaniem (półprzezroczystość) obrazu wyświetlanego na ekranie automatycznego wydzielania w obrazie obiektów, zliczania obiektów, pomiarów cech obiektów, analizy pomiarów – wyznaczanie statystyki, klasyfikacje, prezentacje graficzne wyników rozbudowane, wieloparametrowe wydzielanie obiektów do pomiarów i analizy (t.zw. smart segmentation) wyznaczanie map Voronoi do analizy rozkładu przestrzennego obiektów pomiaru współwystępowania substancji znakujących w obrazach fluorescencyjnych operowania sekwencjami obrazów czasowych oraz przestrzennych wzdłuż osi Z śledzenie poruszających się obiektów w czasowych sekwencjach obrazów z wyznaczaniem ich trajektorii oraz innych parametrów ruchu tworzenia ostrych obrazów z sekwencji obrazów zebranych dla różnego położenia płaszczyzny ostrości (t.zw. EDF) tworzenie ostrych obrazów na bieżąco podczas zmiany w mikroskopie położenia płaszczyzny ogniskowania wzdłuż osi Z (t.zw. live EDF) tworzenie na bieżąco obrazów dużych obszarów preparatu przez łączenie sąsiadujących fragmentów pól widzenia podczas przesuwania preparatu wzdłuż osi X lub Y (t.zw. live tiling) tworzenie obrazów dużych obszarów preparatu z sekwencji obrazów sąsiadujących fragmentów zebranych wzdłuż osi X lub Y (t.zw. tiling) operowanie wielowymiarowymi zestawami obrazów (położenie: x, y, z, czas, kanał spektralny) wyznaczania oraz analizy profilu jasności wzdłuż linii prostej, elipsy, dowolnie narysowanej krzywej na analizowanym obrazie lokalnej lupy umożliwiającej jednoczesne oglądanie obrazu i w drugim oknie jego powiększonego fragmentu, z zastosowaniem do bieżącego obrazu oraz podglądu obrazu z kamery prostej i odwrotnej szybkiej dwuwymiarowej transformaty Fouriera z operacjami edycji spektrum predefiniowanej listy fluorochromów zawierającej wartości wzbudzenia i emisji, nazwę oraz odpowiadający kolor reprezentacji obrazów barwnych: RGB, HSI, kompozycja i dekompozycja składowych obrazów barwnych kalibracji przestrzennej (geometrycznej) oraz densytometrycznej obrazu dla celów pomiarowych obiektów trójwymiarowa wizualizacja stosów obrazowych generatora standardowych raportów z analizy i zapis w formacie PDF eksportu wyników pomiarów do innych programów - Excel, PowerPoint, Word oraz zapis w formacie tekstowym sterowania akwizycją obrazu ze skanera |  |
| Kamera cyfrowa barwna do akwizycji obrazów: | rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 2500x1900 punktów; rozmiar piksela fotomatrycy nie mniej niż 3,4 µm x 3,4 µm; rozdzielczość tonalna nie gorsza niż 10 bitów (1024 poziomy jasności dla każdej składowej barwnej); zakres czasu ekspozycji od 2 milisekund do 17 minut, lub szerszy chłodzenie termoelektryczne fotomatrycy do temp. 10C poniżej temp. otoczenia lub niższej; złącze sygnałowe typu FireWire; złącze do optyki/mikroskopu typu C; współpraca z oferowanym programem do akwizycji i analizy obrazów |  |
| Stacja analizy obrazu - Komputer stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: |  |
| Procesor | czterordzeniowy, 4 wątkowy, 6 MB wbudowanej współdzielonej pamięci podręcznej L3, obsługa 64 bit, wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych W testach CPU PassMark średni wynik powyżej 7000 punktów. (http://www.cpubenchmark.net/index.php) |  |
| Częstotliwość procesora | 3,2 – 3,4 GHz |  |
| Pojemność zainstalowanej pamięci RAM | 8 GB DDR3 1600 Mhz |  |
| Dysk twardy #1 (system operacyjny) | 256 GB, SSD |  |
| Dysk twardy #2 | 4TB , SATA, 7200 obr./min |  |
| Napęd wbudowany | DVD±RW |  |
| Karta graficzna | 2GB, 128 bit |  |
| Karta dźwiękowa | Tak |  |
| Karta sieciowa | Tak, 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Wbudowany czytnik kart SD | Tak |  |
| Interfejsy | 4 x USB 3.0 1 x DisplayPort 1 x FireWire 1 x RJ-45 (LAN) |  |
| Dostarczone oprogramowanie | 64-bitowy system operacyjny w języku polskim spełniający wymagania z tabeli nr 1 poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji Zaoferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany pakiet biurowy. Oferowany pakiet biurowy musi spełniać wymagania z tabeli nr 2 |  |
| Dołączone akcesoria | 1 x Mysz, 1 x Klawiatura, 1 x Kabel zasilający |  |
| Zaświadczenia (certyfikaty) | Zgodność z RoHS, EnergyStar, EPEAT: Gold |  |
| Gwarancja | W systemie „on-site” na miejscu u klienta |  |
| Oferowany model: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Producent: |  |
| Tabela nr 1. Poz. Element 1 Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3 Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4 Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa 5 Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) 6 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie pakietu Microsoft Office, który jest standardem pakietu oprogramowania biurowego w Instytucie 7 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania klasy ERP Macrologic Xpertis 8 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Statistica 9 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 Antivirus 10 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Oracle WebCenter Content Desktop Integration Suite 11 Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania 12 Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim, 13 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika 14 Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www 15 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Za-mawiającego, 16 Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 17 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 18 Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 19 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 20 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 21 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 22 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 23 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 24 Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 25 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 26 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników 27 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 28 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi 29 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 30 Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 31 Mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), 32 Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 33 Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 34 Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v.2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 35 Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 36 Wsparcie dla środowisk Java i NET Framework 4. x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 37 Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 38 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 39 Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 40 Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 41 Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 42 Udostępnianie modemu, 43 Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 44 Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 45 Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp. 46 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 47 Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 48 Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 49 Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych 50 Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu Tabela nr 2 Poz. Element 1. Minimalne wymagania dot. pakietu oprogramowania biurowego: Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 2. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 3. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zmianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 4. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 5. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, edycję poszczególnych stron materiałów, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, wydruk publikacji, możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 6. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 7. Informacje dodatkowe: Zamawiający uprawniony jest do zakupu grupowych licencji akademickich na oprogramowanie biurowe |
| Monitor ( 1szt) o parametrach nie gorszych niż: |  |
| Ilość | 1 szt |  |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny (21:9) |  |
| Przekątna ekranu | 34” |  |
| Wielkość plamki | 0,23 mm |  |
| Typ panela LCD | TFT IPS |  |
| Technologia podświetlenia | LED |  |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 3440 x 1440 pikseli |  |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |  |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |  |
| Jasność | 300 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1000:1 2000000:1 |  |
| Kąt widzenia poziomy | 172 stopni |  |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1074 mln |  |
| Certyfikaty | ENERGY STAR EPEAT Gold RoHS TCO |  |
| Złącza wejściowe | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x miniHDMI 1 x MHL |  |
| Pozostałe złącza | 4 x USB 3.0 |  |
| Wbudowany zasilacz | Tak |  |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 55/0,5 Wat |  |
| Wbudowane głośniki | Tak |  |
| Możliwość pochylenia panela | Tak |  |
| Regulacja wysokości monitora | Tak |  |
| Obrotowa podstawa monitora | Tak |  |
| Panel obrotowy | Tak |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |  |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |  |
| Kolor obudowy | Czarny |  |
| Dołączone akcesortia | Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilający Kabel USB 3.0 |  |
| Gwarancja | W systemie „on-site” NBD |  |
| Oferowany model: |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |
| Producent: |  |  |
| Komputer przenośny z odłączaną klawiaturą (1szt) o parametrach nie gorszych niż: |  |
| Ilość | 1 szt |  |
| Procesor | dwurdzeniowy, 4 wątkowy, 3 MB wbudowanej współdzielonej pamięci podręcznej L3, obsługa 64 bit, wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych. W testach CPU PassMark średni wynik powyżej 4300 punktów. (http://www.cpubenchmark.net/index.php) |  |
| Częstotliwość procesora | 2,4 – 3,0 Ghz |  |
| Pojemność zainstalowanej pamięci RAM | 8 GB |  |
| Dysk twardy | 256 GB SSD |  |
| Matryca | 12,3”, rozdzielczość 2736 x 1824, 267 ppi, dotykowa |  |
| Możliwość korzystania z pióra dotykowego na matrycy | Tak |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, wsparcie dla DirectX 12 oraz OpenGL 4.4 |  |
| Karta dźwiękowa | Tak |  |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak, a/b/g/n/ac |  |
| Wbudowany czytnik kart microSD | Tak |  |
| Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 | Tak |  |
| Wbudowane kamery | Tak, 2 sztuki |  |
| Typ klawiatury | Odłączana |  |
| Substytut myszki | Touchpad |  |
| Interfejsy | 1 x USB 3.0 1 x Mini Display Port 1 x gniazdo słuchawkowe |  |
| Wbudowane mikrofony | Tak, 2 |  |
| Wbudowane głośniki | Tak |  |
| Wbudowany moduł TPM 2.0 | Tak |  |
| Wbudowany czujniki | Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła Magnetometr |  |
| Dostarczone oprogramowanie | 64-bitowy system operacyjny w języku polskim spełniający wymagania z tabeli nr 1 poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji Zaoferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany pakiet biurowy. Oferowany pakiet biurowy musi spełniać wymagania z tabeli nr 2 |  |
| Dołączone akcesoria | Pióro dotykowe, zasilacz |  |
| Waga | Nie więcej niż 0,8 kg |  |
| Oferowany model: |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |
| Producent: |  |  |
| Inne warunki | gwarancja: 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 10 pkt. do 24 godzin – 20 pkt. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 8 tygodni montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i konfiguracji urządzenia, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania. |  |
| Tabela nr 1. Poz. Element 1 Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3 Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4 Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa 5 Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) 6 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie pakietu Microsoft Office, który jest standardem pakietu oprogramowania biurowego w Instytucie 7 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania klasy ERP Macrologic Xpertis 8 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Statistica 9 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 Antivirus 10 Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Oracle WebCenter Content Desktop Integration Suite 11 Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania 12 Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim, 13 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika 14 Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www 15 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Za-mawiającego, 16 Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 17 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 18 Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 19 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 20 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 21 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 22 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 23 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 24 Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 25 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 26 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników 27 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 28 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi 29 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 30 Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 31 Mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), 32 Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 33 Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 34 Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v.2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 35 Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 36 Wsparcie dla środowisk Java i NET Framework 4. x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 37 Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 38 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 39 Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 40 Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 41 Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 42 Udostępnianie modemu, 43 Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 44 Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 45 Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp. 46 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 47 Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 48 Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 49 Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych 50 Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu Tabela nr 2 Poz. Element 1. Minimalne wymagania dot. pakietu oprogramowania biurowego: Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 2. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 3. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zmianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 4. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 5. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, edycję poszczególnych stron materiałów, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, wydruk publikacji, możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 6. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 7. Informacje dodatkowe: Zamawiający uprawniony jest do zakupu grupowych licencji akademickich na oprogramowanie biurowe |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy