Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu pn : „Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni”.

Budynek Akwarium Gdyńskiego w Gdyni jest zlokalizowany na obszarze historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni i jest objęty ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ).

Klatka schodowa „A” znajduje się w skrzydle zachodnim budynku Akwarium Gdyńskiego, w części administracyjno-biurowej, czterokondygnacyjnej z podpiwniczeniem.

Stan istniejący : Klatka schodowa „A” posiada okna z profili PCV ciepłych. Jest ona częściowo wydzielona drzwiami  ppoż. na kondygnacji  piwnicy, parteru oraz I i II piętra.

Drzwi zwykłe w obrębie klatki schodowej A znajdują się na parterze (portiernia) – szt.1 oraz na III piętrze.- 5 szt.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna  klatki schodowej A.

Stan projektowany:

Zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku  nr WZ.5595.41.3.2015.BG z dnia 01.04.2015r. i .”Oceną-Ekspertyzą dotyczącą rozwiązań zastępczych w trybie §2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” klatka schodowa A wymaga w pierwszej kolejności :

- wyposażenia w system  oddymiana,

- wydzielenia klatki drzwiami ppoż.

- wykonania systemu usuwania dymu i uzupełnienia istniejących projektów instalacji Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) o elementy wynikające z zaproponowanego systemu usuwania dymu.

- dostosowania obudowy klatki schodowej do wymagań ppoż..(likwidacja na III piętrze obudowy łatwopalnej na ścianach wokół drzwi do pomieszczeń, wykonanie obudowy ppoż. instalacji sanitarnych biegnących przez wszystkie kondygnacje klatki schodowej, w tym instalacji solarnej, instalacji ciepłej wody użytkowej c.o., instalacji kanalizacyjnej).

Wyłącza się z zakresu Projektu prace projektowe związane z przebudową toalety zlokalizowanej przy klatce schodowej A na III piętrze, w tym wymianę drzwi wejściowych do toalety na drzwi ppoż. Powyższe prace będą objęte oddzielnym opracowaniem projektowym.

II . Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Projektu zawierającego przygotowanie  następujących  opracowań i dokumentów:

  - projekt budowlano-wykonawczy w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A obejmujący: Wydzielenie pożarowe klatki schodowej „A” drzwiami ppoż. EI30 i jej oddymianie oraz doprowadzenie obudowy klatki schodowej do odporności ogniowej REI60,.

  - projekt wykonawczy w zakresie Systemu usuwania dymu z klatki schodowej A poprzez uzupełnienie projektu modernizacji instalacji SAP i budowy instalacji DSO w Akwarium Gdyńskim o elementy wynikające z budowy ww. systemu

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.  poz.462 z późn. zm.),

  - kosztorys inwestorski i przedmiar robót  - zgodnie z rozp. Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z późn.zm.),

  - specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB- zgodnie z rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni o wydanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych objętych projektem budowlanym w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A,

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosku wraz z załącznikami o  zatwierdzenie projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A i wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Gdynia ,

oraz wykonanie czynności :

  - uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni,

  - uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A z Rzeczoznawcą do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,

  - zapoznanie się z założeniami i projektem budowlano-wykonawczym z 2015r. na modernizację instalacji SAP i budowę instalacji DSO w budynku Akwarium Gdyńskiego oraz uzyskanie pozytywnej opinii autora ww. projektów dla zaproponowanego systemu usuwania dymu i uzupełnieniem ww. opracowań o elementy związane z oddymianiem klatki schodowej,

  - uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie Systemu usuwania dymu z klatki schodowej A  z Rzeczoznawcą do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,

  - przygotowanie koniecznych wyjaśnień i/lub uzupełnienia projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A na etapie po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie przez MKZ pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych  - do dnia wydania stosownej decyzji,

  - przygotowanie koniecznych wyjaśnień i/lub uzupełnienia projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A  na etapie po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A i wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Gdynia - do dnia wydania takiej decyzji.

- Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A  należy wykonać zgodnie z:

- Założeniami oraz wytycznymi dotyczącymi dostosowania klatki schodowej A do wymogów ppoż. podanymi w opracowaniu z 2015r. pn. „Ocena-Ekspertyza dotycząca rozwiązań zastępczych w trybie §2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, z uwzględnieniem możliwości zastosowania oddymiania grawitacyjnego klatki A z kompensacją powietrza poprzez okno oddymiające z napędem elektrycznym,

- Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku  nr WZ.5595.41.3.2015.BG z dnia 01.04.2015r.,

- z uwzględnieniem opinii/wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wniosek o wydanie wstępnej opinii konserwatorskiej w zakresie wymiany istniejącego okna na  okno  oddymiające został złożony w dniu 29.11.2016r.

- Projekt wykonawczy w zakresie Systemu usuwania dymu z klatki schodowej A należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi  określonymi w:

  - Projekcie modernizacji instalacji SAP nr AZ-P441/E/2015 z września 2015r.

  - Projekcie instalacji DSO nr AZ-P442/E/2015 z września 2015r.

Uzupełnienie ww. opracowań o elementy systemu oddymiania klatki schodowej A musi zapewnić kompatybilność elementów całego systemu, możliwość jego bezproblemowej konfiguracji oraz gwarantować poprawność działania instalacji SAP i DSO w budynku Akwarium Gdyńskiego.

- Projekt należy wykonać w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:

Projekt budowlany w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A  – 5 egz.

Projekt  wykonawczy w zakresie architektury Oddymianie klatki schodowej A – 3 egz.

Projekt wykonawczy w zakresie Systemu usuwania dymu z kl. schodowej A - 3 egz.

oraz w formie elektronicznej w 1 egz.(na nośniku CD lub DVD) - pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF, rysunki w formatach DWG i PDF.

- Kosztorys inwestorski, STWIORB, przedmiar robót – po 2 egz. w wersji papierowej  oraz w formie elektronicznej w 1 egz. (na nośniku CD lub DVD)., pliki w formacie PDF oraz ATH pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF

IV. Ustalenia dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

    - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem uzyskania informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

- inwentaryzację architektoniczną budowlaną  Akwarium Gdyńskiego w formacie *dwg w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;

- „Ocenę-Ekspertyzę dotycząca rozwiązań zastępczych w trybie §2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku  nr WZ.5595.41.3.2015.BG z dnia 01.04.2015r.

- Wskazane rysunki i opis z Projektu modernizacji instalacji SAP nr AZ-P441/E/2015 z września 2015r. oraz Projektu instalacji DSO nr AZ-P442/E/2015 z września 2015r.

  - Oczekiwany  przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia - :

4.1 zakończenie - max do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

4.2 przekazanie Zamawiającemu wniosku do MKZ , o którym  mowa w części I pkt 1 ppkt 5 niniejszego OPZ – max do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.