Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zamierzenia pn : „Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni”.

Celem przedmiotu zamówienia  jest :

- dostosowanie pomieszczenia warsztatu do wymagań bhp i ppoż. poprawa bezpieczeństwa ludzi oraz poprawa warunków pracy .

- modernizacja wejścia/wyjścia z pom.508 - magazynu wysokiego składowania. Poprawa termoizolacyjności ściany z drzwiami wejściowymi do magazynu, oszczędność energii cieplnej i poprawa komunikacji/dostaw do magazynu.

Stan istniejący :

- Warsztat mechaniczny – p.u. pom. 65,42 m2, wejście do warsztatu - z pomieszczenia 508 (magazyn wysokiego składowania), stolarki okienna w ramach stalowych do wymiany.

- Magazyn wysokiego składowania pom. nr 508  - p.u. 137 m2, wejście/wyjście z pomieszczenia

Pomieszczenie warsztatu mechanicznego  i pom. 508 są objęte strefą ZIIICII zgodnie z opracowaniem z marca 2010r.

Załącznik – Schemat prac związanych z planowaną przebudową wejścia do warsztatu i przyległego magazynu wysokiego składowania na poziomie V w budynku C wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wyłącza się z zakresu:  pomalowanie ścian oraz sufitu, przygotowanie posadzki betonowej i jej pomalowanie farbą niepylącą do betonu, montaż wyciągu stanowiskowego z kurtyną, przeniesienie kolidującego grzejnika, wymianę instalacji elektrycznej i rozdzielni, montaż nowego oświetlenia, konfiguracja drzwi w systemu kontroli dostępu oraz poprawienie betonowej nawierzchni przed wejściem do magazynu (skucie nierówności i wykonanie wylewki betonowej)

  - Stan projektowany -  pomieszczenie warsztatu:

- wybicie otworu w ścianie zewnętrznej, wstawienie nadproża i nowych drzwi wejściowych, dwuskrzydłowych, technicznych, szerokość skrzydła czynnego 100cm, góra skrzydła czynnego przeszklona, drzwi z zamkami rewersyjnymi (będą wpięte w system kontroli dostępu).

- wykonanie zadaszenia typu lekkiego nad nowym wejściem do warsztatu,

- wymiana pozostałej stolarki okiennej na okna o wymaganym współczynniku cieplnym,

  - Stan projektowany - pomieszczenie nr 508 magazyn wysokiego składowania :

- likwidacja istniejących drzwi stalowych dwuskrzydłowych, drzwi bocznych  i obudowy z blachy, wstawienie nadproża, nowej, standardowej bramy segmentowej z profili ciepłych, podnoszonej siłownikiem, wymiar bramy segmentowej w świetle otworu ok. 2500x2500cm, kolorystyka do uzgodnienia.

- wstawienie drzwi ewakuacyjnych z profili ciepłych, pełnych, o szerokości w świetle otworu 100cm,

- uzupełnienie/wypełnienie ściany wokół bramy oraz nowych drzwi ewakuacyjnych, do wysokości : krawędzi istniejącego naświetla.

II . Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Projektu zawierającego przygotowanie  następujących  opracowań i dokumentów:

  - projekt budowlano-wykonawczy w zakresie konstrukcji i architektury „Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni”,.

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.  poz.462 z późn. zm.),

  - kosztorys inwestorski i przedmiar robót  - zgodnie z rozp. Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z późn.zm.),

  - specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB- zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosku wraz z załącznikami o  zatwierdzenie projektu budowlanego w zakresie konstrukcji i architektury „ Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” i wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Gdynia ,

oraz wykonanie czynności :

  - uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie konstrukcji i architektury Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” z Rzeczoznawcą do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i BHP,

  - przygotowanie koniecznych wyjaśnień i/lub uzupełnienia projektu budowlanego w zakresie architektury i konstrukcji Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” na etapie po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Gdynia - do dnia wydania takiej decyzji.

- Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie konstrukcji i architektury „Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni”  należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, . Dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne, obliczenia wytrzymałościowe przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

- Projekty należy wykonać w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany w zakresie architektury Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIBul. Kołłątaja 1 w Gdyni”
– 5 egz.

- Projekt budowlany w zakresie konstrukcji Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” 
– 5 egz.

- Projekt  wykonawczy w zakresie architektury Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” 
– 3 egz.

- Projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” 
– 3 egz.

- oraz w formie elektronicznej w 1 egz.(na nośniku CD lub DVD) - pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF, rysunki w formatach DWG i PDF.

- Kosztorys inwestorski, STWiORB, przedmiar robót – po 2 egz. w wersji papierowej  oraz w formie elektronicznej w 1 egz. (na nośniku CD lub DVD)., pliki w formacie PDF oraz ATH pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF

IV. Ustalenia dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

    - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem uzyskania informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

- inwentaryzację architektoniczną budowlaną z 2015r.  budynku C przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni w formacie *dwg w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;

- archiwalne projekty budynku C:  architektura / konstrukcja,

- świadectwo charakterystyki energetycznej,

- Inne opracowania/rysunki będące w posiadaniu Zamawiającego, które mogą być  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Oczekiwany  przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia - :

4.1 zakończenie - max do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

4.2 przekazanie Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w części II pkt 1 ppkt 4 niniejszego OPZ – max do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.