Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

# Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.

CPV: 90620000-9

- Okres realizacji umowy: od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r.

- Termin wykonywania prac:  od 1 listopada do 31 marca (5 miesięcy)

- Wyszczególnienie powierzchni do odśnieżania

- Teren Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego – powierzchnia jezdna przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.

- wielkość powierzchni: drogi i place ( nawierzchnia betonowa, kostka brukowa, asfalt) – 3 750 m²,

- Teren Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego – powierzchnia jezdna przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni (Akwarium Gdyńskie).

- wielkość powierzchni: 3 000,00 m2

w tym:

- parkingi i jezdnie (nawierzchnia betonowa i trelinka) – 1 950 m²

- chodnik (płyty chodnikowe) – 1 050 m²

- Zakres prac:

- Odśnieżanie mechaniczne terenów za pomocą lekkiego samobieżnego sprzętu (ciągnik z pługiem o mocy 35KM).

- Usuwanie śniegu i błota pośniegowego na miejsca wskazane na terenie przez Zamawiającego.

- Posypywanie piaskiem i solą  powierzchni w celu zapobiegania ich śliskości.

- Wywóz śniegu z terenów MIR-PIB.

- Utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą.

- Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca realizuje prace zimowego utrzymania terenów MIR-PIB, tj.: odśnieżanie wraz z usuwaniem  śniegu i błota pośniegowego, zapobieganie śliskości i wywóz śniegu, w porozumieniu z Zamawiający, na wezwanie Zamawiającego.

- Usunięcie śniegu nastąpi przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi, parkingu lub chodnika. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach,  miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.

- Odśnieżanie chodników należy wykonać w taki sposób, aby przejścia dla pieszych nie były blokowane zwałami śniegu, uniemożliwiającymi swobodne przechodzenie pieszych przez drogę.

- Wykonawca powinien wykonywać prace odśnieżające tak, by nie uszkodzić znaków drogowych, hydrantów, oświetlenia  i innych urządzeń z wyposażenia drogi i chodników.

- Zamawiający będzie prowadził monitoring warunków pogodowych. Zamawiający zgłasza telefonicznie, osobno dla każdej lokalizacji, konieczność wykonania usługi odśnieżania, usługi zapobiegania śliskości lub usługi wywozu nagromadzonego śniegu, na wskazany przez Wykonawcę numer kontaktowy (dostępny przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia). Czas reakcji Wykonawcy, od momentu zgłoszenia, nie może przekroczyć 2 godzin.

- W przypadku realizacji usługi w zakresie odśnieżania i zapobiegania śliskości w godzinach porannych, Wykonawca jest zobowiązany, wykonać i zakończyć wszystkie prace na terenach MIR-PIB (dla każdej zgłoszonej lokalizacji) do godz. 7.00 rano (bez względu na dzień tygodnia, również w dni ustawowo wolne od pracy) .

- W przypadku utrzymujących w ciągu dnia opadów śniegu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany najpóźniej w przeciągu 2 godzin  podjąć kolejne akcje odśnieżania. Wykonawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego o podjęciu czynności odśnieżania.

- Wykonawca ma obowiązek każdą akcję odśnieżania i usuwania skutków śliskości potwierdzić wpisem do zeszytów znajdujących się w portierniach: przy 
ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1,  podając godzinę rozpoczęcia akcji i jej zakończenia. Podstawą płatności jest zestawienie ilości zrealizowanych akcji w danym miesiącu zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zaakceptowane zestawienie należy dołączyć do wystawionej faktury.

- Wykonawca w ofercie zobowiązany jest ująć wszystkie koszty składające się realizację usługi. Wszelkie materiały (w tym piasek i sól drogową), środki techniczne (pojazdy, sprzęt) oraz obsługę, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany dysponować pracownikami, materiałami i środkami technicznymi gotowymi do pracy w dni robocze, soboty, niedziele i święta.

- Wykonawca przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany posługiwać się sprzętem trwałym i wyraźnie oznakowanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz wyposażyć pracowników w ubrania robocze z logo firmy, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich robót z zachowaniem wszelkiej ostrożności, zgodnie z przepisami BHP i innymi przepisami prawa obowiązującymi przy tego typu usługach oraz wytycznymi Zamawiającego.

- Zgłoszenia potrzeby odśnieżania oraz wykonania usługi w zakresie zapobiegania śliskości lub wywozu nagromadzonego śniegu będą dokonywane telefonicznie w poniższy sposób:

Na terenie MIR-PIB Kołłątaja 1 zgłoszenia w sprawie:

- Podjęcia akcji odśnieżania dokonuje:

a) dni robocze od poniedziałku do piątku:

- w godzinach od 5,30-do 7,30 pracownik sekcji FGT

- w godzinach od 7,30-do 16,00 pracownik sekcji FGA

- w godzinach od 16,00-do 5,30 pracownik ochrony na portierni głównej

b) w soboty , niedziele i święta

- pracownik ochrony na portierni głównej

2.  Decyzję o usuwaniu śliskości :

a) dni robocze od poniedziałku do piątku:

- w godzinach od 5,30 do 15,30 sekcja FGT

- w godzinach od 15,30 do 5,30 pracownik ochrony na portierni głównej

Dla obiektu przy alei Jana Pawła II 1 zgłoszenia w sprawie:

- Podjęcia akcji odśnieżania,  usuwania śliskości oraz wywozu śniegu dokonuje:

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku

- w godzinach od 7.30 do 15.30 osoby wskazane w § 5 ust.1 lub konserwator dyżurny

- w godzinach od 15.30 do 7.30 konserwator dyżurny

b) w soboty , niedziele i święta

- konserwator dyżurny

- Uwagi dodatkowe

- Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, umożliwi wizję lokalną terenów będących miejscem realizacji usługi.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy przechowywanie na terenach MIR-PIB środków do posypywania nawierzchni (piasek i sól). Ww. środki, na terenach MIR-PIB, Wykonawca będzie mógł przechowywać jedynie w pojemnikach lub skrzyniach. 
W przypadku terenu przy alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie) pojemniki 
lub skrzynie muszą być wyposażone w pokrywy.

- Kalkulacja ceny

W formularzu cenowym Wykonawca przedstawi kalkulację ceny, osobno dla każdej lokalizacji (ul. Kołłątaja 1 i aleja Jana Pawła II 1) w postaci cennika zawierającego:

- koszt 1 akcji odśnieżania (akcja obejmuje odśnieżenie, usunięcie śniegu i błota pośniegowego  na wskazane miejsce, posypanie solą i piaskiem dla powierzchni podanych w pkt III.);

- koszt 1 akcji zapobiegania śliskości (cena powinna uwzględniać koszt zakupu piasku i soli);

- miesięczny koszt pozostawania w stanie gotowości;

- koszt wywozu 1 t śniegu.