Załącznik nr  2 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów automatycznego deﬁbrylatora zewnętrznego z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci - AED do zastosowania przez osoby niemedyczne w miejscach publicznych (biurowiec, Akwarium Gdyńskie).

- Defibrylator AED Elektrody dziecięce do Defibrylatora AED  – szt. 1

- Zestaw  szkoleniowy AED treningowy  z pilotem + fantom szkoleniowy

Ad.1 Defibrylator AED:

NAZWA HANDLOWA:     Defibrylator AED  ………………………..

MODEL: …………………………………………………………………………………………..

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………

NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Np. Philips HeartStart HS1 lub równoważny spełniający poniższe wymagania: półautomatyczny, stopień ochrony IP21 możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych polecenia głosowe w języku polskim prowadzące użytkownika przez każdy krok udzielania pierwszej pomocy defibrylator powinien być wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta). gotowości urządzenia do pracy, technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. defibrylator powinien być wyposażony w dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max. 10 sekund, możliwość wykonania defibrylacji tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania, automatyczny dobór najbardziej skutecznego dla poszkodowanego impulsu defibrylacyjnego w przedziale 140-160J, możliwość zastosowania terapii w czasie do 8 sekund od zakończenia ucisków klatki piersiowej, możliwość użytkowania przez ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie polegające na: włączeniu defibrylatora, naklejeniu elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego i wykonywaniu komend głosowych deﬁbrylatora. możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC, możliwość rejestrowania takich danych jak: dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci), urządzenie przeprowadzające automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym, urządzenie posiadające możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika. możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. Urządzenie automatycznie wykonuje codzienne auto-testy weryfikujące obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod, wyłącznie z baterii głównej, urządzenie nie może być wyposażone w dodatkową baterię w celu przeprowadzenia auto testów, urządzenie powinno kontrolować jakość żelu elektrod lub posiadać system zapobiegający wysychaniu żelu. Urządzenie musi posiadać dokumentację techniczną, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklarację zgodności CE. Możliwość wykonania defibrylacji na wilgotnej powierzchni producenta.potwierdzona notą techniczną producenta Waga urządzenia AED ≤ 2,5 kg. Gwarancja bezwzględna na urządzenie to min. 8 lat. Urządzenie nie może podlegać wymogowi przeglądu po każdorazowym użyciu i odsyłania go do serwisu zgodnie z instrukcją producenta. |  |
| Inne warunki | w zestawie, w cenie defibrylatora: apteczka z podstawowym wyposażeniem (min. maseczka do sztucznego oddychania, rękawice) szafka wisząca z alarmem torba transportowa naklejki z logo AED do oznaczenia miejsc przechowywania defibrylatora gwarantowana darmowa wymiana elektrod, apteczki i baterii w razie konieczności po użyciu klinicznym bezpłatna wymiana elektrod, apteczki i baterii po użyciu klinicznym w ciągu max 48h, Inne: instrukcja konfiguracji i konserwacji, instrukcja użytkownika, naklejka do wpisania danych. |  |

NAZWA HANDLOWA:     Elektrody dziecięce do Defibrylatora z poz. 1……………………………….

MODEL: …………………………………………………………………………………………………………..

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………

NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrody dziecięce dla dzieci powyżej 1 roku życia, pasujące do defibrylatora wybranego z pozycji 1 |  |
| Inne warunki |  |  |

Ad.2 Zestaw  szkoleniowy: AED treningowy  z pilotem + fantom szkoleniowy

NAZWA HANDLOWA:     Zestaw  szkoleniowy: AED treningowy  z pilotem + fantom szkoleniowy

MODEL: …………………………………………………………………………………………………………..

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………

NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw szkoleniowy kompatybilny z defibrylatorem AED zgodnym z założeniami z punktu 1 : Zestaw szkoleniowy: AED treningowy z pilotem Fantom szkoleniowy dostosowany do szkoleń z AED |  |
| Inne warunki |  |  |

WARUNKI DOSTAWY

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostarczenie, uruchomienie, kalibracja i szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi dostarczanego urządzenia.

- Dodatkowe szkolenie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia urządzenia dla 40 osób zakresu prawidłowej obsługi dostarczanego urządzenia będzie dodatkowo punktowane. Tak – 10 pkt/ Nie – 0 pkt.*

- Udzielenie gwarancji na warunkach nie gorszych niż podane poniżej:

  - okres gwarancji:

    - defibrylatory: - co najmniej 96 miesięcy,

    - bateria – co najmniej 48 miesięcy lub 200 wyładowań max. energią,

    - elektrody – co najmniej 24 miesiące,

    - akcesoria - co najmniej 12 miesięcy,

  - czas reakcji serwisu: do..............godzin (należy podać*)

do 24 godzin – 0 pkt.*

do 12 godzin – 10 pkt.*

do 6 godzin – 10pkt*

od momentu zgłoszenia.

- Czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 5 dni roboczych

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- Pokrycie kosztów transportu sprzętu do oraz z serwisu, w okresie gwarancji.

- W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu dostawy na nowy – udzielana na niego zostanie nowa gwarancja na warunkach producenta.

- Niezbędne oprogramowanie wraz z przekazaniem licencji użytkownika na dostarczone oprogramowanie obejmujące prawo nielimitowanego korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego oraz bezpłatną aktualizację w okresie gwarancyjnym.

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy