Załącznik nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB  – Gdynia ul. Kołłątaja 1, Gdynia Al. Jana Pawła II 1, Świnoujście Plac Słowiański 11, Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 1.

Zakres prac objętych zamówieniem :

- Osobista obecność na obiektach MIR-PIB przez co najmniej 32 godziny tygodniowo w celu wykonywania czynności inspektora nadzoru elektroenergetycznego potwierdzona i rejestrowana podpisem w zeszycie obecności w Sekretariacie.

- wykonywanie czynności nadzoru nad pracą abonenckich stacji transformatorowo-rozdzielczych  15/ 0,4 kV T-2242 „MIR” , T-2187 „MIR Wolności” a w szczególności :

- współpraca z ENERGĄ OPERATOR w zakresie utrzymania zasilania obiektów MIR-PIB,

- stały monitoring obciążeń energetycznych pod kątem dopuszczalnego poboru mocy według stopni

zasilania,

- wykonywanie czynności konserwacyjnych w stacjach T-2242 „MIR” oraz T-2187 „MIR Wolności”

- wykonywanie czynności nadzoru nad pracą instalacji elektroenergetycznych do 1kV obiektów :

a)     Morski Instytut Rybacki – PIB , Gdynia ul. Kołłątaja 1,

b)     Akwarium Gdyńskie , Gdynia  Al. Jana Pawła II 1,

c)     Stacja Badawcza w Świnoujściu , Plac Słowiański 11,

d)     ZSiOP w Szczecinie , ul. Kazimierza Królewicza 4.

- merytoryczne zarządzanie pracą warsztatu elektrycznego.

- aktywne działanie przy likwidowaniu skutków awarii instalacji elektroenergetycznych.

- aktywne działanie przy opracowywaniu i nadzór nad wykonaniem modernizacji fragmentów

instalacji obiektów MIR-PIB  systemem gospodarczym (siłami warsztatu elektrycznego) a w

szczególności :

- opracowywanie projektów instalacji przewidzianych do wykonania w ramach

modernizacji w obiektach MIR-PIB systemem gospodarczym,

- nadzór nad realizowanymi pracami, udział w doborze i zakupie osprzętu

elektrycznego,

- wykonanie pomiarów odbiorczych nowych instalacji elektrycznych oraz

opracowanie protokołów z wynikami pomiarów.

- wykonywanie czynności nadzoru nad pracą instalacji i urządzeń zasilania awaryjnego –

agregatów prądotwórczych i UPS-ów w obiektach MIR-PIB  : ul. Kołłątaja 1,

Al. Jana Pawła II 1 a w szczególności :

- całodobowe monitorowanie stanu pracy agregatów prądotwórczych poprzez

odbieranie komunikatów SMS z modemów zainstalowanych w agregatach i

telefonów od pracowników ochrony obiektów,

- w przypadku otrzymania informacji SMS lub telefonicznej o podjęciu pracy przez

agregat/agregaty aktywne monitorowanie czasu pracy agregatu bez względu na

porę doby.

Jeśli agregat pracuje powyżej 2 godzin osobiste stawiennictwo na obiekcie

obowiązkowe w przeciągu 1 godziny bez względu na porę doby,

- udział w kwartalnych przeglądach systemów zasilania gwarantowanego

wykonywanych przez firmy zewnętrzne wykonujące czynności serwisowe.

Nadzór nad czynnościami przeglądów, podpisywanie protokołów z przeglądów.

8.  prowadzenie eksploatacji systemów zasilania gwarantowanego  w obiektach Instytutu:

Gdynia,  ul. Kołłątaja 1  ( agregat prądotwórczy VISA typ P650SS o mocy 650/700 kVA,

UPS COVER typu NH60 o mocy 60 kVA )

Gdynia,  Al. Jana Pawła II ( agregat prądotwórczy GESAN typ DVAS 275E o mocy

250/275 kVA, UPS COVER typ GES164NT o mocy 160 kVA) a w szczególności :

- bieżąca kontola poziomu paliwa w zbiornikach agregatów i osobisty udział w

czynnościach związanych z uzupełnieniem paliwa jeśli poziom paliwa w

zbiornikach zmaleje do 50% napełnienia.

- kontrola pracy paneli komunikacyjnych agregatów i UPS-ów, kontrola

podstawowych parametrów pracy agregatów i UPS-ów, comiesięczne kontrolne

uruchamianie agregatów prądotwórczych.

9.   Udział w przygotowanie i realizacji inwestycji :

- udział w opracowaniu programów inwestycyjnych w zakresie instalacji i urządzeń

elektroenergetycznych a w szczególności :

- szacowanie wartości planowanych inwestycji,

- ustalanie terminów realizacji inwestycji,

- uzgadnianie w trakcie projektowania koncepcji rozwiązań technicznych oraz ostateczna

weryfikacja projektów budowlanych i innych opracowań projektowych w zakresie ich

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisów szczególnych.

- udział w przygotowaniu wniosków oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami uzgodnień ,

pozwoleń lub opinii innych organów, których obowiązek wynika z przepisów prawa

budowlanego lub energetycznego.

4)    udział w przygotowywaniu przetargów na zakup energii elektrycznej dla obiektów MIR-PIB

polegający na opracowywaniu bilansów zużywanej energii elektrycznej i przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia,

5)    udział w przygotowywaniu przetargów na zakup materiałów elektrotechnicznych dla potrzeb

obiektów MIR-PIB,

6)     udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych branży

elektroenergetycznej a w szczególności :

- przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia,

- ustalanie wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,

- ustalanie kryteriów oceny ofert .

7)     udział w ustalaniu warunków i przygotowaniu treści umów na wykonanie dokumentacji

projektowych oraz robót budowlanych dla realizowanych inwestycji w branży

elektroenergetycznej.

8)     weryfikacja uprawnień budowlanych osób przewidzianych do wykonania czynności przy

realizacji  zadania inwestycyjnego w zakresie projektowania, nadzoru autorskiego, kierowania

budową.

9)     udział w kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów stanowiących podstawę wykonania

robót  budowlanych branży elektroenergetycznej oraz ich udostępnianie przedstawicielom

uprawnionych organów kontrolnych.

10.  Do obowiązków inspektora nadzoru elektroenergetycznego należy ponadto :

1)   osobisty udział w cotygodniowych naradach operacyjnych,  (2-3 h)  1x tydzień

- osobisty udział dwa razy w miesiącu w spotkaniach inwestycyjnych, (2h)  2x miesiąc

- osobisty udział w sztabach kryzysowych jeden raz w miesiącu,  (3h)   1x miesiąc

- osobisty udział w okresowych przeglądach obiektów MIR-PIB wg planu kontroli na rok 2018