Załącznik nr  2 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wytłaczarka ręczna do spawania tworzyw sztucznych wraz z akcesoriami

NAZWA HANDLOWA:     ………………………..

MODEL: …………………………………………………………………………………………..

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………

NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………

| Dział | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe wymagania odnośnie urządzenia: | Napięcie 230V Moc nie mniejsza niż 2800W Przepływ powietrza nie mniejsza niż 300 l/min Sposób regulacji manualny Spawane tworzywa PE/PP Wydajność dla PE 1,8 kg/h Dostosowane do drutu fi. 4mm Podajnik drutu spawalniczego z obu stron Waga urządzenia nie większa niż 6kg Długość nie większa niż 0,5m Możliwość bezstopniowej regulacji temperatury podgrzewania i wyrzutu Możliwość płynnego obrotu (w zakresie 360°) buta spawalniczego Znak zgodności CE Certyfikat CCA Klasa ochrony II |  |
| Akcesoria | W zestawie wraz z wytłaczarką znajduje się: • But spawalniczy surowy 54x30x45mm (np. Leister 145.945 lub równoważny) • But spawalniczy pachwinowy 15 mm (a=10,5mm) (np. Leister 145.812 lub równoważny) • But spawalniczy do narożników zewnętrznych 15mm (np. Leister 146.651 lub równoważny) • But spawalniczy spoina typu V/X 15mm/30mm (np. leister 146.903 lub równoważny) • Rozwijak do drutu spawalniczego na 1 rolkę • Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury wydmuchiwanego powietrza i wytłaczanej masy (np. Heissluft Technik Flocke GTH1150) Zakres pomiaru: -50 do +1150 °C Dokładność pomiaru: 1°C Sonda wtykana |  |
| Inne warunki dostawy: | Dostarczenie i szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi dostarczanego urządzenia i akcesoriów Instrukcja obsługi w języku polskim na wszystkie elementy zestawu Gwarancja co najmniej 12 miesiące, podać czas reakcji serwisu: do..............godzin (należy podać*) do 24 godzin – 0 pkt.* do 12 godzin – 10 pkt.* do 6 godzin – 10pkt* od momentu zgłoszenia. Czas usunięcia wady lub usterki w terminie do 30 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy o wadzie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. Serwis gwarancyjny. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę serwisową realizującą usługi gwarancyjne (należy w podać dokładną nazwę i dane kontaktowe firmy serwisowej). Przeszkolenie ... osób z obsługi urządzenia |  |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy