Załącznik nr 1  do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Mikroskop odwrócony badawczy z wyposażeniem do fluorescencji, kontrastem Nomarskiego i kamerą cyfrową

| Element | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry * (Wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA HANDLOWA: ……………………………………………………………………………………………. MODEL: …………………………………………………………………………………………………………….. PRODUCENT: ……………………………………………………………………………………………………… NR. KATALOGOWY: ……………………………………………………………………………………………… |  |
| Statyw | Ergonomiczny statyw mikroskopu odwróconego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, dodatkowe punkty za częściową automatyzację lub kodowanie oraz przystosowanie do rozbudowy o zautomatyzowany zmieniacz powiększeń, rewolwer obiektywowy oraz zautomatyzowaną oś Z. Współosiowa śruba mikro i makrometryczna do ustawiania ostrości z możliwością blokady ostrości, pozwalającej na zapamiętanie pozycji ostrości Co najmniej 5-cio pozycyjny rewolwer obiektywowy. Oświetlenie halogenowe o mocy 100W lub ledowe, równoważne pod względem strumienia świetlnego i temperatury barwowej . Zasilacz wbudowany. Możliwość regulacji intensywności oświetlenia Możliwość używania regulowanych ręcznie, centrowalnych przesłon: polowej i aperturowej do fluorescencji i jasnego pola Budowa modułowa z możliwością montażu elementu optycznego w postaci kasety wymienialnej przez użytkownika Wyposażenie w niezbędne kable, światłowody, złącza, adaptery potrzebne do podłączenia całego zestawu |  |  |
| Stolik | Stolik mechaniczny (umożliwiający poruszanie w osi x,y w zakresie ruchu co najmniej: 114 mm x 75mm (X x Y) z możliwością zmniejszenia zakresu poprzez odpowiednie ustawienie ograniczników) posiadający okrągły otwór w centrum o średnicy ok. 50mm, przystosowany do preparatów na płytce Utermöhla, i możliwości ułożenia preparatu w sposób swobodny bez żadnych uchwytów. współosiowe, regulowane pokrętki stolika usytuowane nisko nad stołem po prawej stronie, co zapewnia maksymalny komfort manipulowania bez odrywania dłoni od stołu. |  |  |
| Kondensor | Karuzelowy, typu LWD, N.A. 0,55, WD min. 26mm, z regulowaną przysłoną aperturową przystosowany do światła białego, fluorescencji, DIC (co najmniej 6-cio pozycyjny podajnik na elementy optyczne wprowadzane w drogę optyczną), możliwość odsunięcia kondensora w celu prowadzenia obserwacji dużych obiektów, np. butelek hodowlanych |  |  |
| Okulary | nasadka ergonomiczna, uchylna, zakres kąta regulacji nachylenia co najmniej 30 stopni (np. 30-60 stopni). Dodatkowe punkty za większy zakres regulacji. Preferowana podwyższona ergonomia, wyrażona zakresem kąta regulacji obejmującym wartość 15 stopni lub mniej (dodatkowo punktowane) regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-75mm szerokie pole widzenia okulary szerokopolowe 10x/(min.22), z regulacją dioptryjną (±5 dioptrii) wkładka dookularowa pomiarowa z podziałką 1µm przy powiększeniu 400x |  | nasadka ergonomiczna, uchylna, zakres kąta regulacji nachylenia co najmniej 40 stopni -10 pkt zakres kąta regulacji obejmujący wartość 15 stopni lub mniej – 5 punktów Mniejszy/inny zakres kąta regulacji – 0 |
| Fluorescencja | oświetlacz fluorescencyjny prosty, samocentrujący, z regulacją intensywności fluorescencji (co najmniej 7 możliwości) lampa rtęciowa min. 100W i czasie życia min. 1700h (rejestrator czasu pracy lampy) filtry do DAPI, CalcoFluoru, oranżu akrydyny, naturalnych barwników fotosyntetycznych (chlorofil, fikocyanina, fikoerytryna), transmisja w zakresie min. 340-800nm osłona przeciw promieniowaniu UV możliwość obserwacji w różnych powiększeniach, przy użyciu różnych obiektywów z możliwie jak najbardziej uproszczonym sposobem przełączania między obserwacją w polu białym a fluorescencją, z możliwością nakładania obrazu fluorescencyjnego na obraz uzyskany w białym polu z możliwością łatwego wymieniania kostek fluorescencyjnych (bez narzędzi) |  |  |
| Kontrast Nomarskiego | z możliwie jak najbardziej uproszczonym sposobem przełączania między obserwacją w polu białym a kontrastem DIC elementy optyczne (polaryzator, analizator, i inne konieczne przy obserwacji przy użyciu różnych obiektywów 20x, 40x, 60x) |  |  |
| Obiektywy | najwyższej jakości, planapochromatyczne/ fluorytowe korygowane na nieskończoność o podwyższonym kontraście lub równoważne, z korekcją na grubość szkiełka 0.17mm oraz możliwością uzyskania ostrego obrazu podczas penetracji przez preparat o grubości 2-3mm, 10x N.A. 0.30-0.35, W.D. 5,2 -10mm, są to wartości minimalne, oczekiwane są obiektywy o wyższej N.A.(min. 0,40), z akceptowanym wówczas W.D.min. 3 mm (dodatkowo punktowane) 20x N.A.0.40-0.45 i W.D.6.6-8.4mm (wartości minimalne, oczekiwane są obiektywy o wyższej N.A.(min. 0,7), z akceptowanym wówczas W.D.min. 1 mm (dodatkowo punktowane) 40x N.A 0.6 i W.D. 2.5-4.0mm 60x (za równoważny będzie uznany obiektyw o powiększeniu 63x) N.A 0.75 i W.D 1.2-2.2mm, imersja wodna 100x N.A.1.3-1.45, W.D. 0.13-0.20mm (imersja olejowa) Obiektywy 20x, 40x, 60x (63x) przystosowane do kontrastu Nomarskiego Obiektywy 20x, 40x, 60x (63x) przystosowane do fluorescencji obiektywy 20x, 40x i ew. 60x (lub 63x) powinny posiadać parametry zapewniające uzyskanie jak najlepszego efektu powiększenia, ostrości i rozdzielczości do obserwacji szczegółów budowy badanych komórek (wici, bruzdy, organelle wewnątrzkomórkowe, chloroplasty, elementy ornamentacji pancerzyków okrzemkowych i bruzdnicowych), |  | Obiektyw 10x, N.A. min 0,4, W.D. min 3,1mm. – 10 pkt Obiektyw 10x o niższych parametrach – 0 pkt Obiektyw 20x, N.A. min 0,70, W.D. min 1 mm. – 10 pkt Obiektyw 20x o niższych parametrach – 0 pkt |
| Kamera cyfrowa z oprogramowaniem. | Wyposażona w system chłodzenia termoelektrycznego fotomatrycy do temp. 10°C poniżej temp. otoczenia lub niższej Złącze sygnałowe typu USB 3.0 lub równoważne Możliwość dzielenia światła między okulary mikroskopu a kamerę w układzie 50/50 jak i 0/100, 100/0 Możliwość obserwacji w trybie monochromatycznym jak i w kolorze Element światłoczuły CCD o przekątnej nie mniejszej niż 1" lub CMOS Możliwość robienia zdjęć z rozdzielczością 5-6 MPix wielkość piksela minimum 3,45µm x 3,45µm (większa dodatkowo punktowana) Podgląd na żywo min 30 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości Czas ekspozycji co najmniej w zakresie 0.001 s do 30 sekund Łącznik optyczny dopasowujący pole widzenia kamery 1x Automatyczne oraz manualne nastawianie czasu ekspozycji Funkcja binning Możliwość robienia zdjęć w odstępach czasowych Automatyczny oraz manualny balans bieli Korekcja kolorów Możliwość łatwego przełączania nastawień kamery do różnego typu obserwacji (jasne pole, kontrast DIC , fluorescencja ) Możliwość nagrywania filmów z dostępem do każdego zdjęcia poklatkowego wchodzącego w skład filmu Wyposażenie w adaptery, odpowiednie złącza i inne akcesoria potrzebne do połączenia z mikroskopem i komputerem. |  | 3,45µm x 3,45µm – 0 pkt 4,54 µm x 4,54 µm lub większy -10pkt |
| Oprogramowanie umożliwiające: | zliczanie obiektów pomiary powierzchni , długości, średnic, kąta, eksport do Excel możliwość nanoszenia na obraz napisów, strzałek, elips, pomiarów automatyczne skalowanie obrazu przy zmianie powiększenia z automatycznym nanoszeniem skali właściwej dla danego powiększenia możliwość nakładania obrazów kilku wzbudzeń fluorescencyjnych na jedno zdjęcie, lub obrazu fluorescencyjnego na obraz w jasnym polu lub DIC edycja obrazu ( kontrast , jasność , nasycenie ) statystyka kalibracja sterowanie kamerą (zapis, odczyt , podgląd na żywo ) wydruk pomiarów, obrazów składanie dużych obrazów z wielu mniejszych. generowanie raportów operowania sekwencjami obrazów czasowych oraz przestrzennych wzdłuż osi Z tworzenia ostrych obrazów z sekwencji obrazów zebranych dla różnego położenia płaszczyzny ostrości (t.zw. EDF) tworzenie ostrych obrazów na bieżąco podczas zmiany w mikroskopie położenia płaszczyzny ogniskowania wzdłuż osi Z (t.zw. live EDF) możliwość rozbudowy oprogramowania w moduł do sterowania stolikiem zmotoryzowanym. Zoom cyfrowy min 1200% Możliwość zapisu BMP,Tiff, JPEG, JPEG2000, PNG, JPG Możliwość sterowania zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu. Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania |  |  |
| Komputer z monitorem | Komputer 1szt o parametrach: Procesor rdzenie: 6 Częstotliwość procesora: 3.7~4.7 GHz wydajność procesora w teście CPU Mark (PassMark® Software), którego wyniki umieszczone są na stronie www.cpubenchmark.net: 16035 Pojemność pamięci RAM / typ: 16 GB DDR4 Dysk twardy (system): 2 TB Karta graficzna: PCI-Express x16, 4096 MB GDDR5, rdzeń min 1300MHz Karta dźwiękowa: tak Napęd optyczny: DVD-RW Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s Klawiatura: Tak, USB Mysz: Tak, USB Monitor 1 szt o parametrach: Przekątna: 24 cali Rozdzielczość: 1920 x 1080 Kontrast: 3000:1 jasność [cd/m2]: 250 czas reakcji [ms]: 6 ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 16.7 złącza: D-Sub, HDMI, DVI technologia podświetlania: LED głośniki: Tak System operacyjny: Wg tabeli nr 1.1 Gwarancja 3 lata w systemie „on-site” Na miejscu u klienta – reakcja następny dzień roboczy |  |  |
| Dodatkowo | Certyfikaty ISO producenta oraz deklaracja zgodności (98/79/EC) Zgodność z RoHS, EnergyStar, EPEAT: Gold |  |  |
| Inne warunki | Gwarancja minimum 24 miesiące Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dni robocze maksymalnie do 72 godzin. czas usunięcia usterki/awarii/naprawy w okresie gwarancji – 10 dni roboczych termin realizacji (w tygodniach) max 8 tygodni montaż/instalacja/kalibracja w siedzibie Zamawiającego szkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i konfiguracji urządzenia, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania z możliwością doszkolenia po wstępnym okresie użytkowania urządzenia. |  | Gwarancja: 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 50 pkt Czas reakcji: do 72 godzin – 0 pkt. do 48 godzin – 5 pkt. do 24 godzin – 10 pkt. |

……………………………………………………………………..

data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Tabela nr 1.1

| Poz. | Element |
| --- | --- |
| 1 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. |
| 2 | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
| 3 | Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |
| 4 | Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa |
| 5 | Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) |
| 6 | Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie pakietu Microsoft Office, który jest standardem pakietu oprogramowania biurowego w Instytucie |
| 7 | Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania klasy ERP Macrologic Xpertis |
| 8 | Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Statistica |
| 9 | Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 Antivirus |
| 10 | Oferowane oprogramowanie umożliwia zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania Oracle WebCenter Content Desktop Integration Suite |
| 11 | Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania |
| 12 | Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim, |
| 13 | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika |
| 14 | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www |
| 15 | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Za-mawiającego, |
| 16 | Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, |
| 17 | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; |
| 18 | Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, |
| 19 | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, |
| 20 | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, |
| 21 | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), |
| 22 | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, |
| 23 | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, |
| 24 | Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, |
| 25 | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, |
| 26 | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników |
| 27 | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, |
| 28 | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi |
| 29 | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); |
| 30 | Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; |
| 31 | Mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), |
| 32 | Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, |
| 33 | Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), |
| 34 | Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v.2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, |
| 35 | Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; |
| 36 | Wsparcie dla środowisk Java i NET Framework 4. x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, |
| 37 | Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, |
| 38 | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, |
| 39 | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, |
| 40 | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, |
| 41 | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe |
| 42 | Udostępnianie modemu, |
| 43 | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, |
| 44 | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, |
| 45 | Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp. |
| 46 | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), |
| 47 | Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, |
| 48 | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych |
| 49 | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych |
| 50 | Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu |