Załącznik nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Potwierdzenie klasy rocznej statku BALTICA

| DANE STATKU: |  |
| --- | --- |
| Typ | statek rybacki przystosowany do badań |
| Rok budowy | 1993 |
| Długość całkowita | 41,0 m |
| Długość m.p. | 35,5 m |
| Szerokość całkowita | 9,0 m |
| Wysokość do pokładu głównego | 4,5 m |
| Zanurzenie max | 5,2 m |
| Ciężar statku do wydokowania | ( 740 t |
| Klasa statku | ( KMIL3Sr |

CPV: 50241000-6– Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

Gdynia, luty 2019

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

W terminie 08.04 -19.04.2019

1. Dostarczyć pojemnik na śmieci i zabezpieczyć pomieszczenia.

Wyłożyć pomieszczenia płytami /zabezpieczyć przed zniszczeniem/: kabina Kapitana, St. Mechanika, I oficera, Mechanika, korytarze oraz pomieszczenia ogólnodostępne.

2. Zabezpieczenie ppoż.

Wyposażyć statek w dodatkowe środki bezpieczeństwa wymagane przepisami.

3. Malowanie pomieszczeń (Farbą firmy HEMPEL):

- laboratorium mokre /ichtiologiczne/, malowanie podłogi x 2 powierzchnia 15 m2 – kolor brąz – farba z atestem spożywczym + korund, ściana burtowa 10 m2, kolor biały, farba z atestem spożywczym

- pomieszczenie 300 malowanie podłogi farba z utwardzaczem kolor brąz 3 m2

- łazienki w kabinach nr 308, 311, 314, 209, 210, 211, 217, wc pokład i korytarz – podłogi – 25 m2 .

Użyta farba musi być z utwardzaczem i odporna na gorącą wodę.

4. Wykładzina dywanowa:

Wymiana wykładziny dywanowej obiektowej na mostku i kabina meteo, wykładzina obszyta na bokach, dopasowana w pomieszczeniach – kolor szary grafit 60 m2 o właściwościach

antystatycznych, wygłuszająca drgania i dźwięki, nie palna,  odporna na zabrudzenia, wytrzymała.

5. Sztormtrapy pilotowe szt. 1

Zakupić 1 szt. Sztormtrap pilotowy + atest

6 . Bom – szt. 1

Przegląd, konserwacja  i atestacja renera, topenanty, bloków wciągarki ręcznej – wystawić atesty kontroli technicznej.

7. Role trałowe – szt. 2

Przegląd, naspawanie, przetoczenie, konserwacja.

8.  Przegląd kamizelek ratunkowych Secumar, wymiana tabletek oraz pojemnika gazowego  szt.6

9. Przegląd roczny sprzętu p.poż:

- gaśnice proszkowe 6 kg   sztuk 30

- gaśnice CO2  5 kg    sztuk 9

- węże p.poż    sztuk 11

- aparaty oddechowe 2 szt

-aparaty ucieczkowe  5 szt

- inhalator tlenowy plus butla zapasowa

10. Atestacja płynu pianotwórczego

- ROTEOR 40 kg.

11. Atestacja kompasu magnetycznego szt.1

12. Atestacja kompas łodziowy  sztuk 1

13. Atestacja chronometru

14. Agregat prądotwórczy Caterpillar  Typ: 330 GB-DIT /Prace wykona serwis Caterpillar/- silników morskich -  Gdynia/

Wykonać przegląd pompy wody morskiej chłodzącej; elementy wypracowane lub uszkodzone wymienić. Sprawdzić zabezpieczenia silnika w tym: alarmy (wysoka temp. wody, niskie ciśn. oleju, wysoka temp. oleju),  stopy (niskie ciśn. oleju, wysoka temp. wody, overspeed).

15. Maszyna sterowa MS 32-13-1 ( Producent HYDROSTER- GDAŃSK  ) .

Sprawdzić działanie i zabezpieczenia. Sprawdzić sterowanie, przełączanie pomp,  system      alarmowy, wskaźnik położenia steru , sprawdzić sprzęgła pomp. Po weryfikacji ewentualne usterki usunąć, zdać w działaniu.

16. Przegląd urządzenia steru awaryjnego

Sprawdzić działanie, komunikację z mostkiem, ewentualne usterki usunąć.

17. Pompa wody chłodzącej skraplacze sprężarek mroźni typ:  m40PJM15a

Zdemontować pompę, rozmontować, oczyścić, pomierzyć elementy współpracujące,

zmontować, wymienić sznur dławicowy, oczyścić fundament-pomalować, zamontować,

zdać w działaniu.

18.   Podgrzewacz elektryczny oleju typ: POE 18C1 (WARMA Grudziądz)

Sprawdzić grzałki, sprawdzić nastawy regulatorów temperatury, ustawić (za pomocą kalorymetru) temperaturę kontrolną i graniczną.

19.   System wentylacji pomieszczeń

Wyczyścić (umyć) wymienniki ciepła (podgrzewacz i oziębiacz) umieszczone w centrali klimatyzacyjnej. Wykonać przegląd szafek nawiewowych 28 sztuk umieszczonych w pomieszczeniach socjalnych i laboratoriach: sprawdzić działanieregulatorów nawiewu i regulatorów temperatury, ewentualne usterki usunąć.

20.  System zęzowy.

W pomieszczeniu maszynowni zainstalować dodatkowy sygnalizator wysokiego               poziomu wody zęzowej (w uzgodnieniu z St. Mechanikiem).

21. Urządzenie obróbki ścieków typ : Hamworthy ST1A-C                                                                                                                       Zdemontować pokrywy, oczyścić z osadów i mułu komory, sprawdzić system napowietrzania i opróżniania biobloku, zamknąć, zdać w działaniu. Wykonać badanie próbki ścieków.

22. Pobranie próbki wody słodkiej z instalacji wodnej i przeprowadzenie analizy wody.

23.  Przegląd instalacji CO2 ( 6 butli ) – wg. wymogów PRS

(sprawdzić poziom skroplonego gazu w butlach, przedmuchać rurociągi sprężonym powietrzem).

24. System wykrywania pożaru THORN

Wykonać przegląd systemu z liniami sygnałowymi (czujki dymu, czujki temperatury, przyciski pożar, centralka THORN, sprzężenie systemu z alarmem ogólnym, wyłącznik wentylacji przy zadziałaniu centralki pożarowej). Dostarczyć protokół sprawdzenia.

25.  Wyłączniki bezpieczeństwa urządzeń hydraulicznych – sprawdzić działanie.

26. Prądnica wałowa  200 kVA, 3x380 V, 50 Hz oraz prądnica agregatu prądotwórczego

181 kVA, 3x 380V, 50 Hz,

Otworzyć, oczyścić ( bez demontażu). Sprawdzić połączenia i stan izolacji uzwojeń.

27.  Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnic szt. 2.

Sprawdzić wartości progowe. Wykonać konieczne regulacje.

28. Rozdzielnica główna 3 x 380 V i 3 x 220 V

Usunąć przyczynę grzania się przyłącza bezpiecznikowego na zasilaniu transformatora Nr 1.

29. Rozdzielnica napędu głównego AG-460A1B.

Sprawdzić zespół przekaźników R15 (33 szt.)

30. Światła nawigacyjne

Sprawdzić aparaturę sterującą, latarnie nawigacyjne, zamocowanie, zużyte kable i oprawki wymienić - usterki usunąć.

31. Oświetlenie awaryjne 24 V

Sprawdzić oświetlenie

Sprawdzić system automatycznego załączania oświetlenia.

32. Sprężarki powietrza rozruchowego szt. 2.

Przeprowadzić konserwacje oraz wykonać niezbędne regulacje:

Sterowanie - ręczne, automatyczne, praca ciągła,

Układ bezpieczeństwa dla parametrów:

- ciśnienie oleju smarnego,

- temperatura wody chłodzącej,

- presostaty sterujące pracą sprężarek - 6szt.

- ciśnienie sprężania,

- ciśnienie wody chłodzącej.

33. Systemy sygnalizacji ogólnej

Sprawdzić sygnalizację alarmową CO2, człowiek w ładowni i mroźni, komorach prowiantowych - usterki usunąć.

34. System zdalnego wyłączania mechanizmów. Sprawdzić w działaniu.

35. System chłodniczy statku

Wykonać kontrolę szczelności systemu (ewentualne nieszczelności usunąć).

Wymienić olej smarny w skrzyni korbowej sprężarki prowiantowej (olej z dostawy armatora).

36. Sygnalizator braku przepływu wody chłodzącej dławicę i łożyska wału śrubowego

Naprawić lub zakupić nowy, zamontować, zdać w działaniu (obecnie zainstalowany HDG Houbec, 1m³/h).

37. Udrożnić wskazane fragmenty rurociągów ścieków szarych.

Długość ok. 25mb, średnica ok. 80 mm.

38. Przenośnik taśmowy (umieszczony w laboratorium ichtiologicznym)

Wykonać nową płytę głowicy napędzającej (pęknięta), poprawić fundament głowicy nap., przejrzeć rolkę napinającą (wymienić łożyska i kalamitki).

39. Żurawik obrotowy łodzi ratowniczej typ: ZO1 (FAMA Gniew)

Wykonać przegląd mechanizmów i aparatury sterującej, zdać w działaniu.

40.  Przekładnia pomocnicza RAL 120-33, tablica pomiaru ciśnień oleju.

Wymienić manometry i zainstalować zawory odcinające do manometrów (szt.3).

41. Łódź  ratownicza

– wykonać przegląd roczny.

42. Wymiana uszczelek bulai

- szt. 12

43. Zakup i wymiana kabla anteny TV plus wzmacniacz

Wymiana kabla antenowego ok. 20 m pomiędzy anteną TV DVB-T na maszcie a wzmacniaczem sygnału na mostku, wraz z wymianą uszkodzonego wzmacniacza sygnału antenowego.

44. Naprawa okablowania prędkościomierza GPS.

Naprawa uszkodzonego kabla do rufowego prędkościomierza na mostku.

U w a g a:

1. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem PRS (wg przepisów PRS) i Armatora.

2. Wykonawca dostarcza niezbędne świadectwa i protokoły w/g wymagań PRS-u i UM dla potwierdzenia klasy.

3. Materiały, części, uszczelki, farby niezbędne do wykonania usługi + dostawę należy uwzględnić w kosztach oferty.

4. Oferta na wykonanie usługi i materiały powinna być podana  dla przedmiotu zamówienia i powinna obejmować łączny koszt / usługi i dostarczonych materiałów oraz części zamiennych/.

5. Armator może zrezygnować z części prac, które po weryfikacji okażą się nie konieczne do wykonania.

6. Malowanie należy wykonać farbami f-my HEMPEL.