OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Druk biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

CPV: 79823000-9

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

Charakterystyka:

- bilety w formie ciągłej taśmy nawiniętej na rolkę;

- wielkość pojedynczego biletu: 60x100 mm - Zamawiający nie dopuszcza zmian w wymiarach biletu oraz wymaga zachowania niezmienności parametrów pojedynczego biletu zarówno na całej długości taśmy w rolce jak i w całym nakładzie;

- materiał: karton termiczny o gramaturze od 160g/m2 do max 170g/m2, po stronie nadruku powlekany lakierem UV;

- warstwa termoczuła papieru o wysokiej jakości gwarantująca nadruk termiczny w jednolicie czarnym lub ciemnografitowym kolorze i minimum 24 miesięczny okres archiwizacji przy temperaturze użytkowania od -40 do 60(C;

- druk jednostronny full color, paleta kolorów CMYK, nadruk tworzy powtarzająca się sekwencja pojedynczego wzoru biletu;

- technika druku: fleksograficzna;

- poszczególne bilety na rolce oddzielone perforacją :  3 / 1 mm  (3 mm nacięcia i  1 mm materiału nieprzeciętego);

- bilety konfekcjonowane do drukarki termicznej model BIXOLON SLP-D420;

- parametry rolki: szerokość 60 mm, max średnica rolki 130 mm, średnica wewnętrzna gilzy 38 mm - Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach rolki;

- taśma z nadrukowanymi biletami zwinięta nadrukowaną stroną do wewnątrz rolki a termoczułą na zewnątrz rolki, prawa strona etykiety oddziela się jako pierwsza;

- nakład: 500 tys. biletów

Wykonanie usługi druku w oparciu o projekt graficzny Zamawiającego.

Przekazanie materiału graficznego do druku odbędzie się po podpisaniu umowy z Wykonawcą drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, poprzez serwer FTP lub na nośniku CD-ROM/DVD.  W przypadku przekazania materiałów graficznych na nośnikach pamięci DVD/CD, Wykonawca odbierze go osobiście w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia lub Zamawiający prześle je adres Wykonawcy.

Gotowe do druku projekty zostaną dostarczone jako pliki *.cdr (do wersji X7) i *.pdf.

Przed wydrukiem finalnym Wykonawca wykona i dostarczy do akceptacji Zamawiającemu 
4 gotowe do użytku zadrukowane rolki próbne w celu przetestowania prawidłowości ich działania na drukarce termicznej i jakości zadruku na warstwie termoczułej oraz oceny jakości i prawidłowości wydruku wzorów graficznych. Rolki próbne nie mogą być wliczone do nakładu finalnie przekazanych biletów.

Gotowy nakład należy dostarczyć do siedziby Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1,            81-345 Gdynia.