Załącznik nr 3 do umowy z dnia….. nr………..

ZAKRES CZYNNOŚCI W NAPRAWACH BIEŻĄCYCH

objętych zakresem zamówienia

- naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmująca: styczniki /bez kosztu materiałów/, przekaźniki /bez kosztów materiałów/, prostowniki /bez kosztu materiałów/, transformatory /bez kosztu materiałów/, styki, żarówki sygnalizacyjne, dzwonki;

- demontaż i montaż silników el. /bez kosztu materiałów/;

- wymiana okładzin hamulcowych;

- wymiana luzowników, krzywek ruchomych wyłączników zatrzymania /bez kosztu materiałów/;

- wymiana końcówek linowych;

- naprawa aparatu chwytnego;

- wymiana prowadników kabinowych i przeciw wagowych /bez kosztu materiałów/;

- wymiana lin, naprawa łączników krańcowych i końcowych /bez kosztu materiałów/;

- naprawa lub wymiana zderzaków sprężynowych;

- wymiana kontaktów drzwi szybowych i kabinowych /bez kosztu materiałów/;

- naprawa rygli drzwi szybowych;

- wymiana rygli drzwi szybowych /bez kosztu materiałów/;

- wymiana lub naprawa impulsatorów fotoelektrycznych lub magnetycznych /bez kosztu materiałów/;

- wymiana szyb w drzwiach szybowych, wyłącznika dźwigów /bez kosztu materiałów/;

- naprawa drzwi szybowych bez konieczności ich demontażu, kwalifikacja przy obecności przedstawiciela Zamawiającego;

- naprawa ograniczników prędkości /bez wymiany na nowy lub kosztu regeneracji/.