SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

## Modernizacja podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11

## Spis treści

- Wstęp

1.1	Przedmiot specyfikacji

1.2	Zakres stosowania specyfikacji

1.3	Zakres robót objętych w specyfikacji

  - Określenia podstawowe

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Wstęp

1.1	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11

1.2	Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

- zerwanie istniejącej wykładziny PCV

- zerwanie istniejącego progu drzwiowego (1 szt.)

- zerwanie listew przyściennych

- odbicie luźnych tynków w obszarze cokolików

- wyniesienie, wywóz i utylizacja powyższych odpadów budowlanych

- uzupełnienie tynków i gruntowanie ścian w obszarze cokolików

- wykonanie nowej podłogi z płyty OSB

- położenie wykładziny z wywinięciem na ścianę

- zamontowanie listew przypodłogowych drewnianych/mdf w pomieszczeniach z wykładziną dywanową

  - Określenie podstawowe

- wykładzina PCV np. TARKETT Optima lub równoważna

- wykładzina dywanowej w płytkach typu TARKETT LINON lub ARCADE lub równoważna

- masy klejowe

- Materiały

Wykładzina homogeniczna np. PCV Tarkett Optima lub równoważna:

Specyfikacja techniczna:

  - Elastyczna wykładzina homogeniczna (EN 649)

  - Grubość całkowita (EN 428) – 2 mm

  - Grubość warstwy wierzchniej (EN 429) – 2 mm

  - Klasyfikacja – obiektowa (EN 685) – Klasa 34

  - Klasyfikacja – przemysłowe (EN 685) – klasa 43

  - Klasa palności – Bfl-s1

  - Grupa ścieralności EN 660-2 – T :<= 2,00 mm3

  - Antypoślizgowość DIN 51130 – R9

  - brak ostrego i drażniącego zapachu, wg PN-75/B-04270,

  - wgniecenie resztkowe (EN 433) <= 0,33mm,

  - stabilność wymiarów (EN 434) <=0,40%

  - klej do klejenia wykładziny dobrać wg wskazań producenta

Wykładzina dywanowa:

Specyfikacja techniczna:

  - Grubość całkowita 7 mm

  - Grubość runa 4,5 mm

  - Rodzaj włókna 100% PA

  - Konstrukcja Low level poop

  - Ciężar włókna 580 g/m2

  - Ciężar całkowity 4300 g/m2

  - Klasyfikacja obiektowa (wg EN 685) – Klasa 3

  - Odporność ogniowa Bfl S1

  - Płytkowa 50 cm x 50 cm

- Sprzęt

Do cięcia, frezowania materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

- Transport

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

- Wykonanie robót

Wykładzina np. TARKETT OPTIMA lub równoważna oraz wykładzina dywanowa typu TARET LINON lub ARCADE lub równoważna.

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Zakłada się wyrównanie podłoża za pomocą płyt OSB grubości 22 mm pióro- wpust. -5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV powinien być stosowany dedykowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego np. Tarkett lub równoważnego dostosowanego kolorystycznie do wykładziny.

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 8 cm.W przypadku wykładziny dywanowej stosować wykończenie listwą MDF.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin.

- Kontrola jakości robót

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów.

- Obmiar robót

Nie dotyczy – wynagrodzenie ryczałtowe.

- Odbiór robót

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno lub za zgodą Zamawiającego zbiorczo. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

Po odbiorze sporządza się protokół odbioru końcowego, który zawiera gwarancję dla wykonanych robót posadzkowych. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.